## Slide 1: Lab 3HB05-06 AVR Microcontroller
242-302 ADVANCED COMPUTER ENGINEERING LABORATORY II

## Slide 2: วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ด้วยภาษา Assembly และ C
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการดีบักโปรแกรมภาษา Assembly และ C ก่อนที่จะนำโปรแกรมลงทดสอบบนฮาร์ดแวร์จริง
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน เพื่อให้ง่ายในการทดสอบความถูกต้อง
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบความถูกต้องของฮาร์ดแวร์

## Slide 3: เป้าหมาย
นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม AVRStudio ในการดีบักโปรแกรมภาษา Assembly และ C ของซีพียู AVR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Proteus ในการทดสอบการทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะนำซอฟต์แวร์ไปทดสอบการทำงานบนฮาร์ดแวร์จริง

## Slide 4: การทดลองที่ 1 เขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าจากสวิทช์และแสดงผลทาง 7-segment LED
รูปที่ 1.9 จากชี้ทแลบ 3HB05 หน้า 14

## Slide 5: Assembly
.INCLUDE “m32def.inc” atmega32
.EQU ALL_PIN_OUT = 0xFF1ทุกบิตเปน outประกาศตค่าคงที่
.EQU ALL_PIN_IN = 0x00
.DEF VAR_A = R16ประกาศตัวแปรให้รีจิสเตอ
.DEF TMP = R17
.CSEG เริ่มเขียนโคดลงส็หน่วยความจำโปรอกรม
.ORG 0x0000

## Slide 6: Assembly
ldi VAR_A, ALL_PIN_OUTเซตพอด i/o
out DDRC, VAR_A
ldi VAR_A, ALL_PIN_IN
out DDRD, VAR_A
ldi TMP, 0x00
MAIN:
in VAR_A, PINDอ่านค่ามาจากพินดีเก็บที่ วาเอ
andi VAR_A, 0x0Fกำจัด 1 กับ 0 ทิ้งไป 1_4บิต 0_4บิต

## Slide 7: Assembly
ldi ZL, low(TB_7SEGMENT*2) ลุกอัพเทเบิ้ล7 เซคเมนโดยให้ รีจิสเตอร์ z ชี้ได้ตัวเดียวท่านั้น เพื่อให้ขยับไปบิตที่1 เลย *2
ldi ZH, high(TB_7SEGMENT*2)
add ZL, VAR_A +ค่าสวิตที่อ่านเข้ามากับพอยเตอที่ชี้ไว้
adc ZH, TMP
lpm ลุกอัพเทเบิ้ล
out PORTC, R0 ค่าจะมาเกบที่ อา0 อัตโนมัติ
rjmp MAIN

## Slide 8: Assembly
; hgfedcba hgfedcba
TB_7SEGMENT:
.DB 0b00111111, 0b00000110 ; 0 and 1
.DB 0b01011011, 0b01001111 ; 2 and 3
.DB 0b01100110, 0b01101101 ; 4 and 5
.DB 0b01111101, 0b00000111 ; 6 and 7
.DB 0b01111111, 0b01101111 ; 8 and 9
.DB 0b01110111, 0b01111100 ; A and B
.DB 0b00111001, 0b01011110 ; C and D
.DB 0b01111001, 0b01110001 ; E and F
.DSEG
--a--
f b
--g--
e c
--d--

## Slide 9: C Programming
#include <avr/io.h>
int main (void)
{
unsigned char LOOKUPTB[] = { 0b00111111,
0b00000110,
0b01011011,
0b01001111,
0b01100110,
0b01101101,
0b01111101,
0b00000111,
0b01111111,
0b01101111,
0b01110111,
0b01111100,
0b00111001,
0b01011110,
0b01111001,
0b01110001 };

## Slide 10: C Programming
unsigned char DISPLY, SWITCH_V;
DDRC = 0xFF;
DDRD = 0x00;
while(1)
{
SWITCH_V = PIND;
SWITCH_V &= 0x0F;
DISPLY = LOOKUPTB[SWITCH_V];
PORTC = DISPLY;
}
}

## Slide 11: วิธีการทดลอง
ทำการ compile และ debug โปรแกรมทั้งภาษา Assembly และ ภาษา C
ทำการจำลองโปรแกรมด้วย Proteus
ทดลองอัดโปรแกรม และสังเกตผลการทำงาน
บันทึกผลการทดลอง และตาราง Checkpoint ลง logbook

## Slide 12: Checkpoint 1
Checkpoint 1 | ลายเซนต์ผู้คุมแลบ | วัน-เดือน-ปี เวลา
Checkpoint 1.1 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา Assembly …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 1.2 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา C ……………………………627……………………………………. |  | 
Checkpoint 1.3 สามารถใช้โปรแกรม AVRStudio แสดงการดีบักการทำงานของโปรแกรมได้ |  | 
Checkpoint 1.4 สามารถใช้ Proteus จำลองการทำงานของโปรแกรม |  | 
Checkpoint 1.5 เปลี่ยน 7-segment เป็นชนิด Common Anode และแก้ไขโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ตามปกติ |  | 

## Slide 13: การทดลองที่ 2 เขียนโปรแกรม เพื่อนับลอจิกต่ำจากดิปสวิทช์
โปรแกรมจะทำการอ่านค่าจากดิปสวิทช์จำนวน 8 ตัว ที่ต่อกับพอร์ท D จากนั้น ทำการตรวจสอบบิตที่มาค่าลอจิกต่ำ และแสดงผลออก 7-segment ที่ต่อที่พอร์ท C

## Slide 14
รูปที่ 1.12 จากชี้ทแลบ 3HB05 หน้า 17

## Slide 15: วิธีการทดลอง
จากตัวอย่างโปรแกรมในไฟล์ Chapter 06
แก้ไขโปรแกรม และทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยการจำลองโปรแกรมด้วย Proteus
บันทึกผลการทดลอง และตาราง Checkpoint ลง logbook

## Slide 16: Checkpoint 2
Checkpoint 2 | ลายเซนต์ผู้คุมแลบ | วัน-เดือน-ปี เวลา
Checkpoint 2.1 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา Assembly …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 2.2 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา C …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 2.3 สามารถใช้โปรแกรม AVRStudio แสดงการดีบักการทำงานของโปรแกรมได้ |  | 
Checkpoint 2.4 สามารถใช้ Proteus จำลองการทำงานของโปรแกรมได้ |  | 

## Slide 17: การทดลองที่ 3 เขียนโปรแกรม เพื่ออ่านค่าจากสวิทช์ โดยข้อมูลเป็นเลข signed number
จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงค่าจากสวิทช์เป็นเลขฐานสิบแบบมีเครื่องหมาย ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -8...+7 ออกแสดงผลทางแอลอีดี แบบ 7 เซกเมนต์ 2 ตัว

## Slide 19: วิธีการทดลอง
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Assembly (เฉพาะนักศึกษาที่ลงเรียน 242-309 Microcontroller and Interfacing)
ทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยการจำลองโปรแกรมด้วย Proteus
บันทึกผลการทดลอง และตาราง Checkpoint ลง logbook

## Slide 20: Checkpoint 3
Checkpoint 3 | ลายเซนต์ผู้คุมแลบ | วัน-เดือน-ปี เวลา
Checkpoint 3.1 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา Assembly …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 3.2 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา C …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 3.3 สามารถใช้ Proteus จำลองการทำงานของโปรแกรมได้ |  | 

## Slide 21: การทดลองที่ 4 เขียนโปรแกรม เพื่อแสดงค่าจากสวิทช์ โดยข้อมูลเป็นเลขฐานสิบ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงค่าจากสวิทช์เป็นเลขฐานสิบแบบไม่มีเครื่องหมาย ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-15 ออกแสดงผลทางแอลอีดี แบบ 7 เซกเมนต์ 2 ตัว

## Slide 23: วิธีการทดลอง
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Assembly (เฉพาะนักศึกษาที่ลงเรียน 242-309 Microcontroller and Interfacing)
ทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยการจำลองโปรแกรมด้วย Proteus
บันทึกผลการทดลอง และตาราง Checkpoint ลง logbook

## Slide 24: Checkpoint 4
Checkpoint 4 | ลายเซนต์ผู้คุมแลบ | วัน-เดือน-ปี เวลา
Checkpoint 4.1 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา Assembly …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 4.2 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา C …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 4.3 สามารถใช้ Proteus จำลองการทำงานของโปรแกรมได้ |  | 

## Slide 25: การทดลองที่ 5 ออกแบบและทดสอบระบบสวิทช์สัมผัสสำหรับเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่อเริ่มจ่ายไฟให้กับโปรแกรม หลอด L1 จะดับอยู่ และ 7-segment แสดงคำว่า
- เมื่อกดสวิทช์ หลอด L1 จะติด และ 7-segment แสดงคำว่า
- เมื่อกดสวิทช์อีกครั้ง หลอด L1 จะดับ และ 7-segment แสดงคำว่า

## Slide 27: วิธีการทดลอง
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Assembly (เฉพาะนักศึกษาที่ลงเรียน 242-309 Microcontroller and Interfacing)
ทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยการจำลองโปรแกรมด้วย Proteus
บันทึกผลการทดลอง และตาราง Checkpoint ลง logbook

## Slide 28: Checkpoint 5
Checkpoint 5 | ลายเซนต์ผู้คุมแลบ | วัน-เดือน-ปี เวลา
Checkpoint 5.1 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา Assembly …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 5.2 ขนาดของไฟล์นามสกุล .HEX ที่ได้จากต้นฉบับภาษา C …………………………………………………………………. |  | 
Checkpoint 5.3 สามารถใช้ Proteus จำลองการทำงานของโปรแกรมได้ |  |